## Slide 1: Livello Trasporto
TCP, UDP, ICMP

## Slide 2: Dove siamo
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical

## Slide 3: Il livello di trasporto
Strato di interfaccia con il livello rete
Livello rete: un canale di comunicazione molto particolare
Inaffidabile
  I pacchetti possono «morire», principalmente per tre possibili motivi:
    Congestione della rete, congestione della destinazione, corruzione dei pacchetti
Ciò che parte non arriva sempre nello stesso ordine

## Slide 4: Principali funzioni offerte dal liv. Rete verso il liv. trasporto
Send(ip1,ip2,data[])
Data[] Receive()
Connect(), Disconnect()

## Slide 5: UDP
UDP Risolve solo i problemi di corruzione dei pacchetti, e vi da la possibilità di differenziare il traffico per numero di porta (multiplexing/demultiplexing).
DNS usa UDP.

## Slide 6: Come funziona il demultiplexing
Un host H riceve datagrammi IP
  Ogni datagramma trasporta un pacchetto di livello 4
  In questo pacchetto sono menzionati porta sorgente e destinazione
H usa gli indirizzi IP e i numeri di porta per distribuire I pacchetti L4 nel socket giusto
In UDP il demultiplexing della sorgente va fatto programmando il codice applicativo
source port #
dest port #
32 bits
application
data
(payload)
other header fields
TCP/UDP segment format

## Slide 7: UDP checksum

## Slide 8: Checksum
Consente di rilevare eventuali corruzioni «spontanee» dei dati trasmessi
Assolutamente inutile in caso di manomissioni volontarie

## Slide 9
Le checksum consentono di rilevare corruzioni accidentali, ma non manomissioni volontarie. Per quello esistono i MIC/MAC (Message Integrity Codes/Message Authentication Codes, da non confondere con i MAC address)

## Slide 10
Esempio concreto di hop in posizione MiTM (router domestico)

## Slide 11: Come è connesso TCP/UDP/ICMP allo strato applicazione
Sullo strato applicazione ci sono funzioni di libreria per aprire, chiudere, scrivere e leggere da socket
Sul livello trasporto c’è una libreria del sistema operativo (detta STACK TCP/IP) che si occupa di sbucciare e smistare i messaggi in base ai numeri di porta e al protocollo utilizzato.
Notes: Mettere qui il fatto dei buffer.

## Slide 12: Comunicazione TCP: Passo 1
Due interlocutori, messi in comunicazione con un canale inaffidabile (i pacchetti possono sparire o arrivare corrotti, o addirittura in ritardo)
Notes: QUI FIGURA DELLO SCENARIO

## Slide 13
Diagramma a cinque colonne

## Slide 14: Implementazione. Stop & Wait
Obiettivo: implementare un canale affidabile e sequenziale su un canale non affidabile
Prima soluzione: protocollo stop & wait
  Conferma di ogni pacchetto
  La mancata conferma viene rilevata tramite time-out
  Numeri di sequenza
  Inefficiente

## Slide 15: Stop & Wait in azione
http://www.cs.stir.ac.uk/~kjt/software/comms/jasper.html

## Slide 16: Altri scenari
N.B. Problema del pacchetto vagabondo
Notes: DIAGRAMMA PACCHETTO VAGABONDO

## Slide 17: Problema del pacchetto vagabondo
Si verifica se un certo pacchetto numerato DATA(x) oppure un ACK(x) viene consegnato in grave ritardo e proprio nel momento in cui il round stop & wait è di nuovo x.

## Slide 18: Performance di stop & wait
Brutte notizie:
esempio: Banda 1 Gbps, 30 ms RTT, pacchetti da 1KB (L):
T
trasmiss
=
8kb/pkt
10**9 b/sec
= 8 microsec
  U : % utilizzo – frazione di tempo in cui viene utilizzata la connessione
L (in bit)
B
=
  1KB ogni 30 msec -> 33kB/sec effettivi contro 1 Gbps potenziali!
  Il protocollo limita l’uso delle risorse a disposizione

## Slide 19: Da dove deriva la formula (demo)
Trasmissione del primo bit, t = 0
sender
receiver
RTT
Trasmissione dell’ultimo bit, t = L / B
Il primo bit arriva
L’ultimo pacchetto arriva,
Invio ACK (assumiamo sia
di dim trascurabile)
ACK arriva, parte il prossimo pacchetto al tempo t = RTT + L / B

## Slide 20: Comunicazione TCP: passo 2
Protocolli a finestra scorrevole
Go Back N, Selective Repeat
Finestra dinamica
Esempio tratto dal libro di testo:
  https://www.mat.unical.it/ianni/SOR-Web/applet/GoBackProtocol/goback.html
  (Richiede un browser che supporti Java) http://www.cs.stir.ac.uk/~kjt/software/comms/jasper/SWP5.html

## Slide 21: Protocolli pipeline (a finestra scorrevole)
Pipelining: ci possono essere più pacchetti “in volo”, ancora da essere confermati
  Più complesso
  Gestione dei buffer sofisticata
Due forme di protocolli sliding window: go-Back-N, selective repeat

## Slide 22: Pipelining: %utilizzo migliore
Trasmissione primo bit, t = 0
sender
receiver
RTT
Trasmissione ultimo bit, t = L / R
Arriva il primo bit, primo pacchetto
Ultimo bit arriva, mando ACK(1)
Arriva ACK(1) mando il pacchetto successivo
t = RTT + L / R
Ultimo bit 2do pacchetto arriva, ACK(2)
Ultimo bit 3° pacchetto arriva, mando ACK(3)
Utilizzo
triplicato

## Slide 23: Go-Back-N (demo)
Sender:
Numeri di sequenza a k bit
“finistra” di N pacchetti, pacchetti non confermati possibili
ACK(n): “il prossimo pacchetto che aspetto è il numero n”
  Possono arrivare ACK duplicati
C’è un timer per ogni pacchetto “in volo”
timeout(n): ritrasmette il pacchetto n e anche tutti I successivi (anche se magari erano arrivati correttamente)

## Slide 24: GBN in azione

## Slide 25: Ripetizione selettiva (demo)
I pacchetti corretti sono confermati INDIVIDUALMENTE
  I pacchetti sono conservati in attesa che possano essere rilasciati in ordine
Il mittente rimanda solo I pacchetti non confermati
  C’è un timer per ogni pacchetto “in volo”
Finestra del mittente
  Range di numeri attivi
Net-SEAL animations

## Slide 26: Finestre di ricezione e invio

## Slide 27: Ripetizione selettiva
Ci sono dati nel buffer:
Mandali se ci sono slot
Timeout(n):
Rimanda il pacchetto n
ACK(n) in [sendbase,sendbase+N]:
marca n come OK
Nel caso sposta la finestra in avanti di 1
sender
pkt n in [rcvbase, rcvbase+N-1]
manda ACK(n)
Fuori ordine? Conserva
In ordine: consegna e sposta la finestra in avanti
pkt n in [rcvbase-N,rcvbase-1]
ACK(n) (duplicato che non sembra confermato)
altrimenti:
ignora
receiver

## Slide 28: Selective repeat in azione

## Slide 29: Problemi
Esempio:
Numeri di seq: 0, 1, 2, 3
Taglia finestra=3
I due scenari non sono distinguibili!
Il duplicato viene passato allo strato trasporto
P: Bisogna riconoscere e scartare I duplicati

## Slide 30: TCP segment structure
source port #
dest port #
32 bits
application
data
(variable length)
sequence number
acknowledgement number
Receive window
Urg data pnter
checksum
F
S
R
P
A
U
head
len
not
used
Options (variable length)
URG: Dati urgenti
(non molto usato)
ACK: Questo segmento trasporta un ACK
PSH: dati ad alta priorità
RST, SYN, FIN:
Gestione Connessione
Numero
di byte
che si è
disposti
ad accettare
al massimo
valori
espressi in byte
(non in numero
di segmento)
Checksum
(come in UDP)

## Slide 31: Numeri di Sequenza e di ACK
N. seq:
  Offset del primo byte nei dati
ACK:
  Numero del prossimo byte da ricevere
  ACK cumulativo
L’implementatore può decidere se conservare I segmenti fuori ordine o scartarli
Differenze pratiche: numerazione in byte, pacchetto di dim. variabile, piggybacking
Host A
Host B
Seq=42, ACK=79, data = ‘Ciao’
Seq=79, ACK=46, data = ‘Ehi’
Seq=46, ACK=82
L’utente
Scrive
“ciao”
Ricevuta
Di ritorno per
‘Ehi’
B risponde
con
‘Ehi’, e fa
ACK fino a 46
tempo

## Slide 32: Situazioni di ritrasmissione
Host A
Seq=100, 20 bytes data
ACK=100
time
Time out prematuro
Host B
Seq=92, 8 bytes data
ACK=120
Seq=92, 8 bytes data
Seq=92 timeout
ACK=120
Host A
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
loss
timeout
ACK disperso
Host B
X
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
time
Seq=92 timeout
SendBase
= 100
SendBase
= 120
SendBase
= 120
Sendbase
= 100

## Slide 33: ACK cumulativo
Host A
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
loss
timeout
ACK cumulativo
Host B
X
Seq=100, 20 bytes data
ACK=120
time
SendBase
= 120

## Slide 34: TCP Connection Management
TCP necessità di aprire una connessione prima di trasmettere
Bisogna inizializzare le variabili:
  Numeri di sequenza
  Allocare I buffer di invio e ricezione
client: colui che apre la connessione
Socket clientSocket = new Socket("hostname","port number");
server: colui che è contattato
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
Handshake a tre vie:
Step 1: Il client manda un TCP SYN al server
  Indica il suo numero di seq. iniziale
  no dati
Step 2: Il server riceve la richiesta, replica con un pacchetto SYN/ACK
  Specifica il suo numero di partenza
  Alloca I suoi buffer (per sfortuna)
Step 3: Il client riceve SYN/ACK, risponde con un ACK, che può contenere dati

## Slide 36: TCP Connection Management (cont.)
Chiusura di una connessione:
Il client chiude il socket: clientSocket.close();
Step 1: il client manda TCP FIN per dire che vuole chiudere
Step 2: il server riceve FIN, risponde con ACK. Chiude la connessione, e manda FIN a sua volta
client
FIN
server
ACK
ACK
FIN
close
close
closed
timed wait

## Slide 37: TCP Connection Management (cont.)
Step 3: il client riceve FIN, risponde con ACK.
  Si mette in “timed wait” – in questo periodo risponde con ACK a ogni FIN duplicato in arrivo
Step 4: il server riceve ACK. Fine della conversazione.
Nota: ci sono piccoli accorgimenti per gestire la chiusura contemporanea.
client
FIN
server
ACK
ACK
FIN
closing
closing
closed
timed wait
closed

## Slide 38: Diagramma a stati per un client che apre, usa e infine decide di chiudere una connessione
Parte dell’automa tipica di chi chiude
Per primo la connessione (potrebbe essere anche il server a cominciare la chiusura)

## Slide 39
Diagramma a stati per un server che riceve una richiesta di connessione, usa e infine riceve una richiesta di chiusura di una connessione
Parte dell’automa tipica di chi chiude
per secondo la connessione (potrebbe essere anche il client)

## Slide 40: Come in TCP si decide il tempo di time-out
D: come impostare questo valore?
deve essere più grande di RTT, ma non troppo
  ma RTT varia
troppo corto: troppi falsi time-out
  inutili ritrasmissioni
troppo lungo: reazione lenta alla perdita di un segmento
D: Come stimare RTT?
SampleRTT: tempo misurato di volta in volta tra una trasmissione e la ricezione dell’ACK corrispondente
  Calcolato senza considerare casi di ritrasmissione
SampleRTT è molto variabile
  è preferibile farne una media, senza usare solo il SampleRTT corrente.

## Slide 41: Come TCP decide il tempo di time-out (2)
EstimatedRTT = (1 - )*EstimatedRTT + *SampleRTT
I vecchi campioni pesano esponenzialmente di meno, tanto più sono lontani nel tempo
Valore tipico:  = 0.125

## Slide 42: Esempio di stima RTT:

## Slide 43: Come in TCP si decide il tempo di time-out (3)
Impostare il timeout:
EstimatedRTT più un certo margine
  EstimatedRTT molto fluttuante -> maggiore margine
Si stima la deviazione media tra SampleRTT e EstimatedRTT:
TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT
DevRTT = (1-)*DevRTT +
*|SampleRTT-EstimatedRTT|
(tipicamente,  = 0.25)
Quindi si calcola il time-out con la formula:

## Slide 44: Controllo di flusso (demo)
Ogni ricevitore ha un buffer di ricezione:
Lo svuotamento può essere più lento del flusso di arrivo
Il mittente si ‘controlla’ per non affogare il destinatario
flow control

## Slide 45: Come funziona il controllo di flusso
(Per comodità supponiamo i segmenti fuori ordine non vengano conservati)
Spazio libero nel buffer
= RcvWindow
= RcvBuffer-[LastByteRcvd - LastByteRead]
Il ricevitore comunica lo spazio libero usando il campo RcvWindow
Il mittente non eccede mai il numero di byte ‘in volo’ rispetto al valore di RcvWindow
  Il buffer di ricezione non andrà mai in overflow

## Slide 46: Controllo di congestione (demo-1, demo-2)
Non solo il ricevente fa da collo di bottiglia
  Infrastruttura di rete potenzialmente congestionata
Idea: Aumentare la taglia della finestra progressivamente (mai oltre RcvWindow), finchè non scade un timeout
  incremento additivo: aumenta CongWin di 1 MSS a ogni trasmissione finchè non scade un timeout
  decremento moltiplicativo: dividi CongWin per due dopo una perdita
time
Andamento
a dente di sega
MSS = Maximum Segment Size

## Slide 47: Avvio ad accelerazione esponenziale

## Slide 48: Controllo di congestione
Il controllo di congestione prevede la cooperazione tra tutti gli endpoint
Se io posso rallentare, e tu puoi rallentare, tutto il mondo può rallentare

## Slide 49: Esempio di strategia di controllo di congestione
Quando CongWin è sotto Threshold, allora il mittente è in slow-start mode; raddoppio continuo di CongWin.
Quando CongWin è sopra Threshold, allora il mittente è in congestion-avoidance mode; CongWin cresce linearmente
Quando un arriva un triple duplicate ACK, allora Threshold := CongWin/2 e CongWin := Threshold (Implementazione Reno).
Quando scade un timeout, Threshold := CongWin/2 e CongWin := 1 MSS.

## Slide 50: Problemi del controllo di congestione classico
Ogni evento di perdita viene interpretato come un problema di congestione
Pessima performance su link con packet loss da disturbo (es. WiFi)
Nuove soluzioni: TCP BBR (from Google)
  BBR = Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time