## Slide 1: Network layer

## Slide 2: Dove siamo?
application
transport
network
link
physical
P1
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
P3
P4
host 1
Router
host 2
= process
= socket
= TCP <-> IP interface

## Slide 3: Lo strato di rete
trasporta datagrammi da mittente a destinatario
i segmenti TCP vengono spezzettati (se necessario) in datagrammi IP alla partenza
dall’altro lato avviene la ricomposizione e la consegna allo strato superiore
Ogni nodo intermedio interviene solo a livello di rete
I router guardano dentro le intestazioni dei datagrammi e decidono cosa farne
Primitive fornite: send() e receive()
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical

## Slide 4: Modello di servizio
Q: Che caratteristiche fornisce questo strato al livello superiore (Trasporto)?
Architettura
IP
Modello
di servizio
best effort
Banda
no
Perdita
no
Ordine
no
Timing
no
Controllo congestione
no
Garanzie ?

## Slide 5: Funzionalità di questo strato
forwarding: inoltro dei pacchetti non direttamente destinati all’host in cui ci si trova
routing: determinazione del percorso completo da sorgente a destinazione
  Esempio di forwarding Forwarding
  Algoritmi di routing
analogia:
routing: processo di pianificare un viaggio completo da sorgente a destinazione
forwarding: atto di prendere una singola coincidenza aerea

## Slide 6: Panoramica del Layer 3
forwarding
table
Host, router network layer functions:
Protocolli di routing
path selection
RIP, OSPF, BGP
IP protocol
indirizzi
formato datagrammi
sottoreti e maschere
ICMP protocol
segnala errori
dialogo routers
Livello trasporto: TCP, UDP
Livello Data Link
Livello Fisico
Network
layer
↑ Control plane
Data plane

## Slide 7: Funzioni di un router
Fa girare algoritmi di routing (RIP, OSPF, BGP)
Inoltra i datagrammi in base alla sua tabella di routing corrente

## Slide 9: Code di input
Routing decentrato:
dalla tabella, il router deduce dove inoltrare il pacchetto
obiettivo: non compromettere la banda
accodamento: nel caso in cui i datagrammi arrivino più velocemente rispetto a quanti se ne possono processare
Livello fisico:
ricezione di bit
Livello data-line:
es. Ethernet,
collegamento
diretto PPP

## Slide 10: Code di output
Buffering richiesto se arrivano più datagrammi di quanti ne possano partire
Scheduling: è possibile in teoria dare priorità a determinati pacchetti.

## Slide 11: Perchè le perdite di pacchetti?
Le code sono necessarie per regolare i flussi
I buffer hanno dimensione limitata
Head-of-the-Line (HOL) blocking: le code possono congestionarsi a vicenda
Le perdite sono dovute a code che si riempiono totalmente! Perdite

## Slide 12: Formato di un datagramma
ver
length
32 bits
DATI
(lunghezza variab.,
tipicamente un
pacchetto TCP
o UDP)
16-bit identifier
Internet
checksum
time to
live
32 bit source IP address
Numero di versione
lunghezza intestazione
(bytes)
numero massimo
di hops attraversabili
(diminuito di 1 a ogni salto)
per
gestire la
frammentazione
Lung. totale
datagramma
(bytes)
codice del protocollo di liv. superiore veicolato
head.
len
type of
service
“tipo” dei dati
flgs
fragment
offset
upper
layer
32 bit destination IP address
Options (if any)
Es. lista dei
Possibili
routers ecc.
ecc.
Quanto overhead con TCP/IP?
20 bytes di TCP
20 bytes di IP
= 40 bytes + overhead appl.

## Slide 13: Frammentazione
Ogni link ha una sua MTU (max.transfer unit) .
  tipi di link differenti, hanno differenti MTU
I datagrammi vengono spezzettati da un link a un altro
  1 datagramma diviso in più datagrammi
  riassemblato solo a destinazione
  I bit di controllo dell’intestazione ci dicono come riassemblare un datagramma
frammentazione:
in: 1 datagramma grande
out: 3 datagrammi piccoli
reassembly

## Slide 14: Riassemblaggio
ID
=x
offset
=0
fragflag
=0
length
=4000
ID
=x
offset
=0
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=185
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=370
fragflag
=0
length
=1060
Spezzettato!
Esempio
datagramma da 4000 byte
MTU = 1500 bytes
1480 bytes in data field
offset =
1480/8

## Slide 15: Indirizzamento
IP address: un indirizzo a 32 bit per ogni interfaccia
interfaccia: connessione verso un altro host, router. DIRETTA.
  I router hanno di solito più interfacce
  gli host ne hanno di solito una attiva, ma spesso anche di più
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1

## Slide 16: Sottoreti
Indirizzo IP
  Parte sottorete (high order bits)
  Parte numero di host (low order bits)
Cos’è una sottorete ?
  un insieme di host/interfacce che hanno lo stesso identificativo di subnet
  Le sottoreti di livello più basso normalmente possono interfacciarsi tra di loro senza fare uso di un router (usando il link diretto, o il protocollo di livello 2)
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
network consisting of 3 subnets
subnet

## Slide 17: Sottoreti
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
Ricetta
Per determinare le sottoreti di livello più basso, ogni interfaccia viene distaccata dal router.
Si creano poi delle “bolle” di sottoreti isolate. Ogni sottorete di livello più basso è detta “dominio di collisione”.
Maschera di
sottorete: /24

## Slide 18: Domini di col.
Quanti?
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.2.6
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.2
223.1.7.0
223.1.7.1
223.1.8.0
223.1.8.1
223.1.9.1
223.1.9.2

## Slide 19: Modalità di assegnazione
CIDR: Classless InterDomain Routing
  L’identificativo di sottorete può essere di lunghezza arbitraria (da 1 a 31 bit)
  Formato indirizzo: a.b.c.d/x, dove x è il numero di bit che costituiscono l’identificativo di sottorete
11001000 00010111 00010000 00000000
ID di subnet
numero host
200.23.16.0/23

## Slide 20: Allocazione degli indirizzi
A livello di organizzazione
  Assegnazione per subnet  Registro Whois
A livello di singola utenza
  DHCP esterno
  DHCP interno

## Slide 21: Assegnazione di subnet IP
Normalmente c’è un ISP (Internet Service Provider) che si occupa di distribuire i numeri alle sue sottoreti
Esempio:
UNICAL 10100000 01100001 00000000 00000000 160.97.0.0/16
DIMES 10100000 01100001 00011000 00000000 160.97.24.0/24
Matematica 1 10100000 01100001 00101111 00000000 160.97.47.0/24
Matematica 2 10100000 01100001 00111001 00000000 160.97.57.0/25
Labmat 10100000 01100001 00111001 10000000 160.97.57.128/25 …. ...

## Slide 22: Indirizzamento gerarchico: aggregazione per gruppi di indirizzi
Riceve tutto quello
che inizia per
200.23.16.0/20
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
Organization 1
ISPs-R-Us
Riceve tutto
quello che inizia per
199.31.0.0/16
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.
Le tabelle di forwarding non hanno un rigo per ogni IP, ma per ogni
sottorete: questo consente una più efficiente gestione delle tabelle

## Slide 23: Indirizzamento
D: Ma come fa un ISP ad avere degli indirizzi?
R: ICANN: Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers
  Alloca gli indirizzi
  Gestisce i DNS top level
  Risolve le dispute e assegna i domini
  Il servizio WHOIS consente di accedere al database delle subnet assegnate

## Slide 24: DHCP

## Slide 25: Come farsi assegnare un indirizzo IP?
Fissato staticamente
  Windows: Connessioni di rete->Proprietà->TCP/IP -> Proprietà.
    ipconfig
  Linux: /etc/network... (dipende dalla distr.)
    ifconfig
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol:
  Ottiene un indirizzo “usa e getta” (validità limitata nel tempo) da un server.
  Non avendo l’host ancora un indirizzo IP valido, DHCP usa indirizzi IP anonimi (0.0.0.0). Le stazioni vengono identificate con l’indirizzo L2 (il MAC address)

## Slide 26: DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
goal: host dynamically obtains IP address from network server when it “joins” network
  can renew its lease on address in use
  allows reuse of addresses (only hold address while connected/on)
  support for mobile users who join/leave network
DHCP overview:
  host broadcasts DHCP discover msg [optional]
  DHCP server responds with DHCP offer msg [optional]
  host requests IP address: DHCP request msg
  DHCP server sends address: DHCP ack msg

## Slide 27: DHCP client-server scenario
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
DHCP server
223.1.2.5
arriving DHCP client needs
address in this network
Typically, DHCP server will be co-located in router, serving all subnets to which router is attached

## Slide 28: DHCP client-server scenario
DHCP server: 223.1.2.5
Arriving client
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
Broadcast: is there a DHCP server out there?
Broadcast: I’m a DHCP server! Here’s an IP address you can use
Broadcast: OK. I would like to use this IP address!
Broadcast: OK. You’ve got that IP address!
The two steps above can be skipped “if a client remembers and wishes to reuse a previously allocated network address” [RFC 2131]

## Slide 29: ICMP
E’ un protocollo di servizio L3 senza numeri di porta
I suoi pacchetti vengono intercettati e processati prima di essere smistati a un socket
Ping fa uso di ICMP, per misurare il round trip time, ma anche, in teoria, per controllare altri parametri di TCP.
I pacchetti ICMP contengono un codice messaggio, una checksum ed eventuali dati.

## Slide 30: Network Address Translation - NAT

## Slide 31: Alcuni fatti
Una stazione che voglia dialogare in rete deve possedere un indirizzo IP pubblico univoco
Tuttavia gli indirizzi IP privati non sono univoci e sono riutilizzati un po’ ovunque
Perchè?
Come è possibile che l’infrastruttura L3 sia in grado di raggiungere l’indirizzo 192.168.0.1 “giusto” tra le migliaia di host che lo utilizzano?

## Slide 32: NAT: Network Address Translation
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7
rete locale
(es., rete casalinga)
10.0.0.0/24
resto di Internet
Internamente i datagrammi
vengono scambiati usando gli
indirizzi locali
del tipo 10.0.0.0/24
Il router RISCRIVE i pacchetti!
Tutti i datagrammi in uscita dalla
rete locale hanno lo stesso indirizzo sorgente NAT: 138.76.29.7,
ma possono avere numeri di
porta sorgente differenti

## Slide 33: NAT: Network Address Translation
Vantaggi: la rete locale usa un solo IP per comunicare con l’esterno:
  non è più necessario richiedere un IP per ogni host collegato
  posso cambiare gli indirizzi interni senza che il mondo esterno ne risenta
  posso cambiare ISP senza dover cambiare gli IP di tutte le macchine
  è una prima forma di firewalling: i dispositivi interni non sono direttamente raggiungibili (192.168.0.1 oppure 10.0.0.1 non sono indirizzi validi all’esterno).

## Slide 34: NAT: Network Address Translation
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1: l’host 10.0.0.1
manda datagramma a
128.119.40.186, 80
NAT translation table
WAN side addr LAN side addr
138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: Il router NAT
cambia i datagrammi
uscenti da
10.0.0.1, 3345 a
138.76.29.7, 5001,
e aggiorna la tabella
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: Arriva risposta
destinata a:
138.76.29.7, 5001
4: Il router NAT cambia
l’indirizzo e porta di destinazione
138.76.29.7, 5001 to 10.0.0.1, 3345

## Slide 35: NAT: Network Address Translation
Implementazione: Un router NAT deve:
  datagrammi uscenti: cambiare IP sorgente, numero di porta con (Indirizzo router NAT, nuovo num. di porta)
    i client remoti rispondono credendo di avere a che fare con una connessione aperta su
    (Indirizzo router NAT, nuovo num. di porta)
  ricordare (in una tabella speciale detta NAT translation table)
  ogni coppia (indirizzo interno, porta) <->(nuova porta)
  datagrammi entranti: cambiare
  (Indirizzo router NAT, nuova porta) nei campi destinazione in base alla tabella di traduzione

## Slide 36: NAT: Network Address Translation
NAT è un meccanismo ibrido:
  I router dovrebbero solo veicolare i protocolli di livello 4 (trasporto)
  Come mappare ICMP? Come mappare GRE?
  I P2P soffrono. E in generale ci può essere un solo server su ogni porta (e.g. un solo server web su porta 80, ecc.)
  Risolve temporaneamente il problema dei pochi indirizzi

## Slide 37: Port Forwarding
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 80
D: 128.119.40.186,501
3
10.0.0.4
138.76.29.7
3: l’host 10.0.0.1
manda datagramma a
128.119.40.186, 501
NAT forwarding table
WAN side addr LAN side addr
138.76.29.7, 80 10.0.0.1, 80
…… ……
S: 128.119.40.186, 501
D: 10.0.0.1, 80
2
S: 138.76.29.7, 80
D: 128.119.40.186, 501
4
4: Il router NAT
cambia i datagrammi
uscenti da
10.0.0.1, 80 a
138.76.29.7, 80
S: 128.119.40.186, 501
D: 138.76.29.7, 80
1
1: Arriva richiesta
destinata a:
138.76.29.7, 80
2: Il router NAT cambia
l’INDIRIZZO di destinazione
138.76.29.7 a 10.0.0.1
Questa tabella è fissata manualmente. Il server interno deve avere IP FISSATO.

## Slide 38: Port forwarding
Chain PREROUTING target prot opt source destination
DNAT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80 to:192.168.0.10

## Slide 39: NAT e connessioni P2P
Considerate due peer, Alice e Bob
Alice e Bob fuori NAT (con IP pubblico):
  Possono aprire liberamente connessioni reciproche
Alice e Bob dentro NAT (senza IP pubblico o Port Forwarding):
  I due non possono aprire una mutua connessione TCP, né dialogare direttamente via UDP
Alice dentro NAT, Bob fuori NAT
  Alice può aprire connessioni verso Bob, non viceversa (ma Bob può usare il “callback” via server)
Possibilità di NAT traversal
  (e.g. STUN+ICE)

## Slide 40: Indirizzi Broadcast e altri indirizzi speciali
192.168.0.0/16 – 172.16.0.0/12 - 10.0.0.0/8
  Sono indirizzi riservati a reti locali. Impossibile usarli pubblicamente.
Indirizzi multicast: da 224.0.0.0/4
Tutti i bit riservati al numero host posti a 1:
  Broadcast nella sottorete di appartenenza!
  es. 160.97.47.0/24 ha indirizzo broadcast 160.97.47.255
  «ping 160.97.47.255» è da intendersi come destinato a tutti i membri della subnet 160.97.47.0/24
Numero host = 0  Riservato
N. Host assegnabili in subnet di maschera N<32 => 232-N-2 (tolti i due indirizzi riservati)
  Maschera 31: non utilizzabile (232-31-2 = 0)
  Maschera 32: fa eccezione alla regola e indica un unico host.

## Slide 41: ICMP
E’ un protocollo senza numero di porta
I pacchetti ICMP in ingresso vengono intercettati e processati prima di essere smistati a un socket specifico
Ping fa uso di ICMP, per misurare il round trip time, ma anche, in teoria, per controllare altri parametri di funzionamento della rete.
I pacchetti ICMP contengono un codice messaggio, una checksum ed eventuali dati.
Esempi: echo-request, echo-reply, destination unreachable, ttl-exceeded…

## Slide 42: Alcuni problemi di sicurezza

## Slide 43: Alcune minacce
Attacchi broadcast smurf-like:
  Fingere di avere l’IP della vittima (IP spoof)
  Mandare dei ping broadcast a suo nome
  Le risposte raggiungono la vittima e non l’aggressore
  Necessità delle condizioni adatte (di solito l’aggressore sta fisicamente nella stessa sottorete della vittima)
Aggressore
IP falso: 192.168.0.1
Rete
Vittima
IP: 192.168.0.1
Ignari host della
sottorete

## Slide 44: Alcune minacce
Man-in-the-middle
  Interporsi tra la vittima e il resto del mondo
  Funzionamento simile a un router NAT
  Deve interporsi fra il mondo e la vittima: un router potrebbe farlo, ma ci sono altre condizioni in cui si può fare man-in-the-middle (ARP spoofing, DHCP spoofing, etc.)
Vittima
192.168.0.1
Aggressore
192.168.0.2
Dati per 192.168.0.1
Dati da 192.168.0.2
(ma apparentemente da 192.168.0.1)
Dati per 192.168.0.1
(modificati)
Dati da 192.168.0.2
(ma apparentemente da 192.168.0.1)