## Slide 1: IP Addressing - Routing - Subnetting

## Slide 2: Codice di avviamento postale
87100
88046
98100
PROVINCIA
(CZ)
REGIONE
(CALABRIA)
REGIONE
(SICILIA)
PROVINCIA
(CS)

## Slide 3: CAP – Codice di avviamento postale
Il CAP viene spezzettato in due pezzi:
  Se mi interessa raggruppare i comuni per regione, spezzo il CAP rispetto alla prima cifra:
      8xxxx = CALABRIA
        8 = Identificativo Regione
        xxxx = Identificativo Comune
  Se mi interessa raggruppare i comuni per provincia, spezzo il CAP rispetto alla seconda cifra
      87xxx = COSENZA
        87 = Identificativo Provincia
        xxx = Identificativo Comune

## Slide 4: SUBNET e MASCHERA
CLASSE A
  Esempio:
    subnet: 10 . X . X . X maschera implicita: 255 . 0 . 0 . 0
CLASSE B
  Esempio:
    subnet: 191 . 100 . X . X maschera implicita: 255 . 255 . 0 . 0
CLASSE C
  Esempio:
    subnet: 192 . 168 . 2 . X maschera implicita: 255 . 255 . 255 . 0
Servono a identificare le reti per gruppi gerarchici

## Slide 5: Maschera 8 (ex-CLASSE A)
subnet: 10 . X . X . X maschera: 255 . 0 . 0 . 0
SUBNET 00001010.00000000.00000000.00000000
MASCHERA 11111111.00000000.00000000.00000000
SUBNET: 10.0.0.0
MASCHERA: 255.0.0.0
NOTAZIONE BINARIA
NOTAZIONE DECIMALE
10.0.0.0 / 8
NOTAZIONE SEMPLIFICATA
SUBNET
MASCHERA
La maschera è un numerino che mi dice quali bit di un indirizzo
di sottorete sono associati all’identificativo di subnet (i bit posti a 1), e
quali sono destinati all’identificativo di host

## Slide 6: Maschera 16 (ex-CLASSE B)
subnet: 10 . 2 . X . X maschera: 255 . 255 . 0 . 0
SUBNET 00001010.00000010.00000000.00000000
MASCHERA 11111111.11111111.00000000.00000000
SUBNET: 10.2.0.0
MASCHERA: 255.255.0.0
NOTAZIONE BINARIA
NOTAZIONE DECIMALE
10.2.0.0 / 16
NOTAZIONE SEMPLIFICATA
SUBNET
MASCHERA

## Slide 7: Maschera 24 (ex-CLASSE C)
subnet: 10 . 2 . 1 . X maschera: 255 . 255 . 255 . 0
SUBNET 00001010.00000010.00000001.00000000
MASCHERA 11111111.11111111.11111111.00000000
SUBNET: 10.2.1.0
MASCHERA: 255.255.255.0
NOTAZIONE BINARIA
NOTAZIONE DECIMALE
10.2.1.0 / 24
NOTAZIONE SEMPLIFICATA
SUBNET
MASCHERA

## Slide 8: RETI CON MASCHERE “NON INTUITIVE”
Esempio:
160.97.47.0/23
SUBNET 10100000.01100001.00101111.00000000
MASCHERA 11111111.11111111.11111110.00000000
NOTAZIONE BINARIA

## Slide 9: RETI CON MASCHERE “NON INTUITIVE” (CIDR)
Esempio:
160.97.46.0/23
SUBNET 10100000.01100001.00101110.00000000
MASCHERA 11111111.11111111.11111110.00000000
NOTAZIONE BINARIA

## Slide 10: Es.1: A che sottorete appartiene?
160.97.47.0/24
10100000.01100001.00101111.00000000
160.97.47.2
10100000.01100001.00101111.00000010
160.97.57.0/24
10100000.01100001.00111001.00000000
160.97.0.0/16
10100000.01100001.00000000.00000000
160.97.47.128/25
10100000.01100001. 00101111.10000000
SI
SI
NO
NO

## Slide 11: Es.2: A che sottorete appartiene?
160.97.47.0/24
10100000.01100001.00101111.00000000
160.97.47.130
10100000.01100001.00101111.10000010
160.97.57.0/24
10100000.01100001.00111001.00000000
160.97.0.0/16
10100000.01100001.00000000.00000000
160.97.47.128/25
10100000.01100001. 00101111.10000000
SI
SI
NO
SI

## Slide 12: Es. 3: A che sottorete appartiene?
160.97.47.0/24
10100000.01100001.00101111.00000000
212.1.3.1
11010100.00000001.00000011.00000001
160.97.57.0/24
10100000.01100001.00111001.00000000
160.97.0.0/16
10100000.01100001.00000000.00000000
160.97.47.128/25
10100000.01100001. 00101111.10000000
NO
NO
NO
NO

## Slide 13: Sottoreti gerarchiche
….
PC1
PCn
….
PC1
PCn
R1
R2
R3
160.97.47.0/24
160.97.46.0/24
160.97.0.0/16
….

## Slide 14: Routing Tables – Linux
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 10.0.2.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
10.0.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 1 0 0 eth0
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 10.0.2.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
10.0.2.0 * 255.255.255.0 U 1 0 0 eth0

## Slide 15: Routing tables - Windows
IPv4 Tabella route
===========================================================================
Route attive:
Indirizzo rete Mask Gateway Interfaccia Metrica
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.16 25
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.16 281
192.168.0.16 255.255.255.255 On-link 192.168.0.16 281
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.16 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.16 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.16 281
===========================================================================

## Slide 16: Routing tables - Cisco

## Slide 17: Routing: Ordine di matching
Input: destination address DST, source address SRC
Output: Gateway, Interfaccia di uscita
Si applica la rotta con subnet di destinazione a maschera più lunga (da 32 a 0) a cui DST risulta appartenere;
A parità di lunghezza di maschera si sceglie la rotta con metrica più bassa;
A parità di metrica deciderà il sistema operativo, anche pacchetto per pacchetto;
Se il datagramma è in transito (Forwarded) lo si inoltra in accordo alla rotta scelta;
Se il datagramma è outbound (originato sull’host che applica la tabella di routing), allora SRC è scelto in accordo all’interfaccia scelta. La rotta scelta verrà mantenuta per tutta la durata delle conversazione L4 corrispondente;